ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8 имени Э.Н. Макшанцевой»

| Рассмотрена и рекомендована к утверждению на МО учителей трудового обучения протокол от ___.___.2021 г. №__ Руководитель МО _____________ Осташов В.В. | Утверждено приказом директора школы-интерната от ___.___. 2021 г. № ___ ___________ А.В. Сибриков |
| --- | --- |

# Рабочая программа

# по производственной практике для 1 курса по столярному делу

# Учитель – Тишкин С.И.

Ярославль

2021

Пояснительная записка

по производственной практике обучающихся  1 курса

по столярному делу

Производственная практика является составной частью образовательного процесса и направлена на закрепление и углубление знаний и умений, полученных обучающимися в процессе обучения.

За время учебно-производственной практики для получения первичных профессиональных навыков по столярному делу обучающиеся 10 класса должны научиться выполнять основные виды производственных операций, технологические процессы работ, изучить и применять на практике вопросы охраны труда и техники безопасности.

Производственная (профессиональная) практика имеет целью закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности столяр.

Общее количество часов в соответствии с учебным планом 10 класса составляет 80 часов.

Формы организации производственной практики:  коллективные, групповые.

Виды и формы контроля: текущий контроль, собеседование, итоговый контроль.

Перечень знаний и умений, 
формируемых у обучающихся 1 курса в процессе прохождения производственной практики.

Учащиеся должны знать:

-материалы, применяемые в столярном производстве;
     - основные породы, свойства и пороки древесины;
      -сущность и назначение основных столярных операций;
     - способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания стамеской, сверления;

- устройство, назначение и принцип работы деревообрабатывающих станков;
     - назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения;
     - виды шиповых соединений деревянных деталей: угловые (концевые, серединные); их применение;
     - способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений;
    - виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;
    -  контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их применения и использования;
    - способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и исправление брака;
     - устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами
     - правила безопасности труда, пожарной безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места;

- специальную терминологию и пользоваться ею.
 
      Учащиеся должны уметь:
    -  выполнять столярные работы ручными инструментами;
    -  размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые угловые концевые и серединные вязки;
     - собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений);
    -  пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями;
    -  рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию;
     - бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями;
    -  подготавливать и рационально организовывать рабочее место;
    -  соблюдать требования безопасности труда, электро- и пожарной безопасности и охраны природы.

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно-отсталых подростков и их социально-бытовой ориентации.

Содержание рабочей программы

Безопасность труда во время столярных работ

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм.

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей.

Предупреждение пожара. Действия при пожаре.

Знание. Техника безопасности во время столярных работ.

Умение. Пользоваться огнетушителем.

Изготовление шиповых столярных соединений

Объекты работы. Заготовки для предстоящей работы.

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины, их влияние на качество обработки и внешний вид изделия.

Организация рабочего места столяра. Последовательность разметки шипов и гнёзд. Стамеска-долото, его устройство и правила использования. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд при помощи долота. Виды пил, форма зубьев пил в зависимости от направления резания. Технология выработки шипов.

Знание. Правила ТБ при пилении и долблении древесины. Устройство и назначение долота, стамески и пилы-шипорезки. Основные пороки древесины.

Умение. Пользоваться угольником, линейкой, долотом, стамеской, пилой.

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Приёмы долбления и резания стамеской, запиливания шипов и выпиливания заплечиков.

Практические работы. Выбор заготовок, пиление по длине с припуском. Разметка шипов, гнёзд и проушин. Изготовление угловых концевых,  угловых серединных и ящичных соединений. Плотная подгонка шипов к проушинам и гнёздам. Анализ качества выполненной работы.

Деревообрабатывающие станки и работа на них

Теоретические сведения. Деревообрабатывающие станки: применение, классификация. Устройство деревообрабатывающего станка: станина, стол, суппорт, шпиндель, прижимные и направляющие устройства, подающие механизмы, привод, вспомогательные элементы.

Правила безопасности при работе на деревообрабатывающем станке. Круглопильный станок: виды, применение. Модели типового круглопильного станка для поперечного и продольного распиливания пиломатериалов. Организация рабочего места при работе на круглопильном станке. Правила безопасности при работе на круглопильном станке.

Знание. Устройство и правила работы на деревообрабатывающих станках.

Умение. Настраивать круглопильный токарный и рейсмусовый станки. Заменять диски пильные. Устанавливать направляющие для необходимого размера заготовки.

Упражнения. Подготовка станка к работе. Замена пильного диска. Установка направляющей линейки.

Практические работы. Продольное фрезерование досок на рейсмусовом станке «вторым номером».

Раскрой древесных материалов

Теоретические сведения. Понятие заготовка, припуск заготовки. Требования к заготовкам для раскроя на деревообрабатывающем станке.

Технологический процесс раскроя прямолинейной и криволинейной заготовок. Раскрой материалов на торцовом и обрезном станках. Организация рабочего места.

Раскрой столярных плиты и фанеры. Технологическая схема раскроя клееной фанеры.

Знание. Пороки и дефекты древесины, их учёт при раскрое. Листовые древесные материалы, состав и получение листовых древесных материалов. Правила раскроя с учетом экономного использования.

Умение. Выполнять раскрой листовых древесных материалов.

Практические работы. Разметка и раскрой фанеры, ДВП, ДСП (ЛДСП), МДФ с учётом пороков и дефектов.

Ремонтные работы

Теоретические сведения. Причины износа школьной мебели. Условия прочности столярных соединений. Виды ремонта. Дефектная ведомость. Виды клеевых составов, используемых в столярных работах. Приспособления для прочного склеивания конструкций.

Знание. Мелкий ремонт, ремонт деталей, ремонт с заменой деталей. Виды столярного клея и способы его приготовления. Столярная и отделочная подготовка к отделке.

Умение. Выполнять ремонт столярных изделий.

Упражнения. Приготовление клеевого состава.

Практические работы. Ремонт школьной мебели.

Учебно-тематический план по практике

| № п/п | Тема урока | Кол. часов. |
| --- | --- | --- |
| Безопасность труда во время столярных работ |
| 1 | Вводное занятие. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. Предупреждение пожара. Действия при пожаре. Техника безопасности во время столярных работ. Умение пользоваться огнетушителем. | 1 |
| Изготовление шиповых столярных соединений |
|  | Выбор заготовок, пиление по длине и разметка УК-1. | 1 |
| 2 | Изготовление шипа и проушины, Подгонка. | 2 |
| 3 | Выбор заготовок, пиление по длине и разметка УК-4. | 2 |
| 4 | Изготовление шипа и долбление гнезда, Подгонка. | 2 |
| 5 | Выбор заготовок, пиление по длине и разметка УЯ-1 | 2 |
| 6 | Запиливание шипов и выдалбливание проушин. | 2 |
| 7 | Подгонка УЯ-1. | 2 |
| 8 | Склеивание соединения. | 1 |
| Деревообрабатывающие станки и работа на них |
| 1 | Виды и строение деревообрабатывающих станков. | 2 |
| 2 | Правила безопасности при работе на деревообрабатывающем станке. | 1 |
| 3 | Настройка деревообрабатывающего станка. | 2 |
| 4 | Установка/замена пильного диска на круглопильном деревообрабатывающем станке. | 1 |
| 5 | Продольное фрезерование на рейсмусовом станке «вторым номером» | 4 |
| Раскрой древесных материалов |
|  | Понятия: заготовка, припуск заготовки. | 1 |
|  | Технологический процесс раскроя прямолинейных и криволинейных заготовок. | 2 |
|  | Организация рабочего места, раскрой материалов на торцовом и обрезном станках. | 2 |
|  | Раскрой ДВП, ЛДСП и фанеры. Технологическая схема раскроя листовых материалов. | 4 |
| Ремонтные работы |
|  | Причины износа школьной мебели. | 1 |
|  | Условия прочности столярных соединений. | 1 |
|  | Виды ремонта. | 1 |
|  | Дефектная ведомость. | 1 |
|  | Виды клеевых составов, используемых в столярных работах. | 1 |
|  | Приготовление костного клея. | 2 |
|  | Мелкий ремонт (замена фурнитуры, регулировка элементов корпусной мебели). | 4 |
|  | Ремонт деталей школьной мебели. | 8 |
|  | Ремонт с заменой деталей. | 12 |
|  | Столярная подготовка к отделке. | 8 |
|  | Отделочная подготовка. | 2 |
|  | Восстановление лакокрасочного покрытия. | 4 |
|  | Зачёт по темам производственной практики. | 1 |
|  | Итого: | 80 |

Использованная литература.

## Крейндлин Л.Н. Столярные, плотничные и паркетные работы: Учеб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1997. — 320 с.

## М. А. Григорьев. Материаловедение для столяров и плотников. Учебник для СПТУ, М.:"Высшая школа", 1985

Календарно-тематический план по практике

| № п/п | Тема урока | Кол. часов. | Дата проведения | Виды, и формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие. Значение техники безопасности. Причины травматизма. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| Изготовление шиповых столярных соединений |
| 2 | Выбор заготовок, пиление по длине и разметка УК-1. | 1 |  | Проверка размеров в соответствии с чертежом. |
| 3 | Изготовление шипа и проушины. | 1 |  | Проверка качества выполненного соединения. Соблюдение условий прочности. |
| 4 | Подгонка соединения. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 5 | Выбор заготовок, пиление по длине УК-4. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 6 | Разметка УК-4. | 1 |  | Проверка размеров в соответствии с чертежом. |
| 7 | Изготовление шипа с полупотёмком. | 1 |  | Проверка качества выполненного шипа в соответствии с чертежом. |
| 8 | Долбление гнезда, Подгонка соединения. | 1 |  | Проверка качества выполненного соединения. Соблюдение условий прочности. |
| 9 | Выбор заготовок, пиление по длине УЯ-1 | 1 |  | Проверка качества разметки. |
| 10 | Разметка УЯ-1 | 1 |  | Проверка качества разметки. |
| 11 | Запиливание шипов. | 1 |  | Проверка запиливания. |
| 12 | Выдалбливание проушин. | 1 |  | Проверка долбления. |
| 13-14 | Подгонка УЯ-1. | 2 |  | Контроль соблюдения условий прочности. |
| 15 | Склеивание соединения. | 1 |  | Контроль качества. |
| Деревообрабатывающие станки и работа на них |
| 16 | Виды деревообрабатывающих станков. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 17 | Строение деревообрабатывающих станков. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 18 | Правила безопасности при работе на деревообрабатывающем станке. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 19 | Настройка круглопильного деревообрабатывающего станка. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 20 | Настройка рейсмусового станка. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 21 | Установка/замена пильного диска на круглопильном деревообрабатывающем станке. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 22-25 | Продольное фрезерование на рейсмусовом станке «вторым номером» | 4 |  | Визуальный контроль. |
| Раскрой древесных материалов |
| 26 | Понятия: заготовка, припуск заготовки. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 27 | Технологический процесс раскроя прямолинейных заготовок. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 28 | Технологический процесс раскроя криволинейных заготовок. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 29 | Организация рабочего места на торцовом станке. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 30 | Раскрой материалов на торцовом станке. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 31 | Технологическая схема раскроя листовых материалов. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 32 | Раскрой столярных плиты. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 33 | Раскрой ЛДСП. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 34 | Раскрой фанеры. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| Ремонтные работы |
| 35 | Причины износа школьной мебели. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 36 | Условия прочности столярных соединений. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 37 | Виды ремонта. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 38 | Дефектная ведомость. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 39 | Виды клеевых составов, используемых в столярных работах. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 40-41 | Приготовление костного клея. | 2 |  | Визуальный контроль. |
| 42 | Мелкий ремонт столярного изделия. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 43 | Замена фурнитуры. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 44 | Крепление задних стенок корпусной мебели. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 45 | Регулировка элементов корпусной мебели. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 46 | Способы ремонта деталей столярного изделия. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 47 | Виды сращивания детали по длине. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 48 | Дефектная ведомость. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 49 | Определение вида ремонта и составление дефектной ведомости. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 50 | Разборка изделия для последующего ремонта. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 51 | Восстановление шипов. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 52-53 | Наращивание детали по длине. | 2 |  | Визуальный контроль. |
| 54 | Принцип ремонта с заменой детали. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 55 | Составление дефектной ведомости. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 56 | Разборка изделия для последующего ремонта. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 57 | Строгание детали для ножки по ширине и толщине. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 58 | Разметка гнёзд. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 59-60 | Долбление гнёзд | 2 |  | Визуальный контроль. |
| 61 | Строгание детали для проножки по ширине и толщине. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 62 | Разметка шипов. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 63 | Запиливание шипов. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 64 | Выпиливание заплечиков. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 65 | Установка новых деталей на клею. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 66 | Назначение столярной подготовки к отделке. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 67 | Пороки древесины. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 68 | Дефекты древесины. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 69 | Заделка сучков. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 70 | Заделка трещин при помощи вставок. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 71 | Приготовление шпатлёвок. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 72 | Шпатлевание трещин. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 73 | Шлифование поверхности столярного изделия. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 74 | Обессмоливание. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 75 | Обезжиривание. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 76 | Причины нарушения лакокрасочного покрытия. | 1 |  | Фронтальный опрос. |
| 77 | Снятие старого покрытия. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 78 | Шлифование поверхности. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 79 | Лакирование/покраска изделия. | 1 |  | Визуальный контроль. |
| 80 | Зачёт по темам производственной практики. | 1 |  | Зачёт. |